附件

项目参数指标

| 名称 | 规格型号 |
| --- | --- |
| A4高速扫描仪 富士通 Fi7230或 Fi7240 | 基本参数 产品类型馈纸式+平板式 最大幅面A4 扫描元件彩色CCD（电荷耦合器件）x3（正面x1、背面x1、平板x1） 光学分辨率600×600dpi 扫描速度单面：40ppm，双面：80ipm(200/300dpi) 接口类型USB2.0 扫描光源白色LED灯组x3（前x1，后x1，平板x1） 扫描模式彩色、灰阶、黑白 色彩位数彩色：24位，灰度：8位，黑白：1位 自动进纸器支持 介质尺寸纸张：50.8x54mm-216x355.6mm 长页扫描：216x5,588mm 介质重量27-413g/m2 A8大小：127-209g/m2 输出格式PDF，TIF，BMP，JPEG，多页TIF等。以上保修期一年。 |
| A3 平板扫描仪 精益A380 | 基本参数 光源 冷阴极荧光灯 光学分辨率 600 dpi x 1200 dpi 扫描模式 彩色: 48-bit 输入, 24-bit 输出 灰度: 16-bit输入, 8-bit输出 B/W: 1-bit 色彩浓度 输入 48-bit; 输出 24-bit 扫描速度 彩色: 2.48 秒 灰度 : 1.65 秒 黑白: 1.65 秒 扫描区域 (宽 x 长) A3尺寸, 304.8 mm x 431.8 mm (12” x 17”) 功耗 运行: 36 W 待机: 8 W 接口 USB 2.0 净重 7.7千克 / 16.96磅 机身尺寸 (宽 x 深 x 高) 623 x 400 x 133 mm / (24.53” x 15.75” x 5.24”) 以上保修期一年。 |
| 交换机 华为H3C | 品牌 华三 H3C 型号 S1526 规格 端口 24个10/100Mbps自协商的以太网端口 2个10/100/1000Mbps 自协商以太网口 1个Console端口 MAC地址表 16K 尺寸 440mm×230mm×44mm 以上保修期一年。 |
| 打印机 惠普HP | 品牌 惠普 HP 型号 LaserJet Pro M202dw支持有线无线网络打印 自动双面打印 以上保修期一年。 |
| 移动硬盘(三星) | 三星(SAMSUNG) T3系列 500G 移动固态硬盘 以上保修期一年。 |